## Slide 1
DIPLOMOVÁ PRÁCA · 2026
Návrh a implementácia
firmvéru pre IoT zariadenie
Hardwario GLIDER
Autor: Bc. Nikolas Gubančok
Vedúci práce: RNDr. Jozef Šiška
Platforma: Nordic nRF9151 SiP · nRF Connect SDK · Zephyr RTOS

## Slide 2
ÚVOD A MOTIVÁCIA
Priemyselné IoT vyžaduje spoľahlivý firmvér
GLIDER je platforma pre vzdialený monitoring a riadenie priemyselných zariadení napr. čerpadiel, brán, kompresorov a chladiacich jednotiek v miestach bez stálej Wi-Fi.
Cieľom firmvéru je spojiť periférie zariadenia s cloudom GLIDER cez LTE-M sieť, s minimálnou spotrebou a bez nutnosti lokálnej brány.
4
analógové vstupy
2
reléové výstupy
10
thermometrov
GLIDER
2 / 13

## Slide 3
ZADANIE
Ciele diplomovej práce
Navrhnúť firmvérovú architektúru
Postaviť na nRF Connect SDK pre nRF9151 (Cortex-M33) s deliacou hranicou Secure / Non-Secure (TF-M).
Implementovať LTE-M komunikáciu
Pripojenie do mobilnej siete, MQTT cez Eclipse Mosquitto, JSON-RPC 2.0 protokol pre správy do cloudu a z cloudu.
Riadiť periférie a konfiguráciu
Analógové vstupy, reléové výstupy, 1-Wire teplomery, perzistentné nastavenia v NVS, synchronizácia s cloudom.
Analyzovať bezpečnostné požiadavky
Identifikovať hrozby, porovnať aktuálny stav s odporúčaniami z literatúry, navrhnúť kroky k zabezpečeniu.
GLIDER
3 / 13

## Slide 4
ARCHITEKTÚRA SYSTÉMU
GLIDER ekosystém: kde sa nachádza firmvér
Zariadenie
nRF9151 · firmvér
MQTT broker
Eclipse Mosquitto
Backend
Express · MongoDB
Frontend (PWA)
SvelteKit
GLIDER
4 / 13

## Slide 5
HARDVÉROVÁ PLATFORMA
Nordic nRF9151 SiP a periférie
nRF9151 SiP
System-in-Package od Nordic Semiconductor
Arm Cortex-M33 @ 64 MHz, TrustZone-M
1 MB Flash · 256 KB RAM
Integrovaný LTE-M / NB-IoT modem
GPS prijímač, SAADC, GPIO, I²C, SPI
Periférie firmvéru
in1 – in4
analógové vstupy (SAADC)
out1, out2
GPIO reléové výstupy
t1 – t10
1-Wire teplomery DS18B20
LTE-M
trvalé spojenie s brokerom
GLIDER
5 / 13

## Slide 6
ARCHITEKTÚRA FIRMVÉRU
Modulárny návrh nad Zephyr RTOS
Tri vlákna + systémová workqueue
Cloud connection
LTE a MQTT lifecycle, auto-reconnect
Application
Vzorkovanie senzorov, prahy, automatizácia
Message queue
Bufferovanie telemetrie, offline režim
Aplikačné moduly v src/
lte.c
mqtt_client.c
jsonrpc.c
settings.c
inputs.c
outputs.c
GLIDER
6 / 13

## Slide 7
KOMUNIKAČNÝ STACK
Od LTE-M k JSON-RPC 2.0
JSON-RPC 2.0
snake_case metódy: device_status, set_output, …
MQTT (net/mqtt.h)
keep-alive 30 s · LWT · clean_session=false
TCP / TLS-ready
broker port 1883 (TLS 8883 plánované)
LTE-M (modem)
Connection Manager · async pripojenie
Príklad správy
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "device_report",
"params": {
"in1_mv": 1234,
"battery_mv": 3850,
"rsrp_dbm": -94
}
}
GLIDER
7 / 13

## Slide 8
IMPLEMENTÁCIA
Čo už firmvér dokáže
Komunikácia s cloudom
Pripojenie LTE-M cez Connection Manager
Synchronizácia času z modemu (UTC)
MQTT klient s exponenciálnym back-off (1 s → 5 min)
device_status (retained) + LWT
JSON-RPC 2.0 builder/parser (cJSON)
Periférie a konfigurácia
SAADC vstupy in1-in4 (12-bit)
GPIO výstupy out1, out2 (set_output RPC)
Nastavenia z cloudu (update_settings) → NVS
Periodický device_report s telemetriou
Modem info: IMEI, RSRP, batéria, cell ID
GLIDER
8 / 13

## Slide 9
BEZPEČNOSŤ · 1
Hrozby pre IoT firmvér
Sicari, Rizzardi, Grieco, Coen-Porisini (2015) Security, privacy and trust in IoT: The road ahead. Computer Networks, 76.
Krádež prihlasovacích údajov
MQTT user/pass v plaintext na LTE rozhraní
Man-in-the-middle
Podstrčený broker bez TLS = preposielanie príkazov
Spoofing zariadenia
Bez X.509 certifikátu sa dá identita falšovať
Únik kľúčov z firmvéru
Plaintext NVS útočník s prístupom k flash ich prečíta
GLIDER
9 / 13

## Slide 10
BEZPEČNOSŤ · 2
Slabiny MQTT a ako ich riešime
Dinculeană & Cheng (2019) Vulnerabilities and Limitations of MQTT Protocol Used between IoT Devices. Applied Sciences, 9(5), 848.
AKTUÁLNY STAV
PLÁNOVANÉ ROZŠÍRENIE
MQTT cez port 1883 (plaintext)
Autentifikácia: username + password
Žiadne per-device ACL na brokeri
LWT bez kryptografického podpisu
MQTTS cez port 8883 (TLS 1.2)
X.509 mutual authentication
Per-device topic ACL na Mosquitto
HMAC-SHA256 podpis pre nastavenia
GLIDER
10 / 13

## Slide 11
BEZPEČNOSŤ · 3
Hardvérová izolácia: TF-M na Cortex-M33
Pinto & Santos (2019) Demystifying Arm TrustZone: A Comprehensive Survey. ACM Computing Surveys, 51(6), Article 130.
NON-SECURE WORLD
Aplikácia GLIDER
• MQTT klient
• JSON-RPC
• Settings · GPIO · ADC
SECURE WORLD (TF-M)
Trusted Firmware-M
• PSA Crypto API
• Secure boot, FOTA podpis
• Bezpečné úložisko kľúčov
Veneer API
GLIDER
11 / 13

## Slide 12
VÝSLEDKY
Funkčný firmvér overený end-to-end
Cloud konektivita
LTE-M · MQTT · JSON-RPC 2.0
Riadenie periférií
Vstupy · výstupy · nastavenia
Perzistencia a obnova
NVS · auto-reconnect · LWT
Overené v reálnom nasadení
Web UI prepne výstup → MQTT príkaz → GPIO sa nastaví do 200 ms
Cloud zmena nastavení sa zapíše do NVS a prežije reštart
Stratu LTE pripojenia firmvér zotaví auto-reconnect mechanizmom
Telemetria sa publikuje v správnom intervale podľa report_interval
GLIDER
12 / 13

## Slide 13
ZÁVER A BUDÚCA PRÁCA
Firmvér GLIDER je funkčný a pripravený na zabezpečenie
HOTOVO
LTE + MQTT komunikácia
JSON-RPC 2.0 protokol
Nastavenia v NVS
Riadenie výstupov z cloudu
PREBIEHA
Alerting vstupov
1-Wire teplotné kanály
Pravidlá automation/calendar
Offline queue správ
BUDÚCNOSŤ (BEZPEČNOSŤ)
MQTTS + X.509
Podpísané FOTA cez TF-M
Per-device ACL na brokeri
PSA attestation tokeny
Ďakujem za pozornosť